ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ по Капитальному ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-410 Первомайское - Воинка (км 6+351).

- Основание для выполнения работ: Ведомственная целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 год".

2. Цели выполнения работ по строительству: Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.

- Техническая характеристика объекта капитального строительства:

| № | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | III |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Протяженность | м | 81,2 |
| 4 | Расчетные скорости | км/час | 80 |
| 5 | Минимальный R выпуклой кривой | м | 5079 |
| 6 | Максимальный продольный уклон продольного профиля | ‰ | 4,31 |
| 7 | Число полос движения | шт | 2 |
| 8 | Ширина разделительной полосы | м | 0 |
| 9 | Ширина полос движения | м | 3,5 |
| 10 | Ширина краевой полосы у обочины |  | 0,5 |
| 11 | Ширина обочины | м | 2,5 |
| 12 | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 1,5 |
| 13 | Тип дорожной одежды |  | капитальный |
| 11 | Вид покрытия |  | асфальтобетон |
| 14 | Расчетная нагрузка |  | А11,5 |
| 15 | Поперечный уклон полос движения | ‰ | 20 |
| 16 | Поперечный уклон обочин | ‰ | 40 |
| 17 | Мост | Шт/длина | 1/19,01 |
| 18 | Подмостовой габарит | м | - |
| 19 | Габарит проезда | м | Г-10+2х1,0 |
| 20 | Расчётные нагрузки |  | А-14,Н-14 |
| 21 | Перильное ограждение | м | 19.01х2=38,02 |
| 22 | Покрытие проезжей части (асфальобетон ЩМА 15-50 мм+ а.б. тип Б марки I-60 мм),с учетом сопряжений | М2 | 120,5 +86=206,5 |
| 23 | Межремонтный срок(дорога/мост.) | лет | 12/15 |
| 24 | Срок строительства | мес. | 7 |
| 25 | Уровень ответственности |  | нормальный |
| 26 | Площадь отвода | га | 0,15 |
| 27 | Класс сооружения |  | КС-2 |

4. Обеспечение выполнения.

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-410 Первомайское - Воинка (км 6+351)» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» в 2021 году (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 22.12.2021 г. № 91-1-1-3-080893-2021).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные календарным графиком.

5.  Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-410 Первомайское - Воинка (км 6+351)».

6.  Описание объекта закупки: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-410 Первомайское - Воинка (км 6+351)» в соответствии с условиями проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.