ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ по Капитальному ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-581 Советский‐Пруды-Зыбино (км 34+109).

- Основание для выполнения работ: Ведомственная целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 год".

2. Цели выполнения работ по строительству: Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.

- Техническая характеристика объекта капитального строительства:

| № | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория |  | III |
| 2 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 3 | Протяженность | м | 118 |
| 4 | Расчетные скорости | км/час | 100 |
| 5 | Число полос движения | шт | 2 |
| 6 | Ширина полос движения | м | 3,5 |
| 7 | Ширина обочины | м | 2,0-5,26 |
| 8 | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 0,5 |
| 9 | Тип дорожной одежды |  | капитальный |
| 10 | Вид покрытия |  | асфальтобетон |
| 11 | Расчетная нагрузка |  | А11,5 |
| 12 | Поперечный уклон полос движения | ‰ | 20 |
| 13 | Поперечный уклон обочин | ‰ | 40 |
| 14 | Мост | шт/длина, м | 1/27,28 |
| 15 | Габарит моста | м | Г-11,5+2х1,0 |
| 16 | Ширина моста | м | 14,84 |
| 17 | Расчетные нагрузки |  | А14, Н14 |
| 18 | Барьерное ограждение | м | 148 |
| 19 | Покрытие проезжей части | - | асфальтобетонное |
| 20 | Межремонтный срок | лет | 12 |
| 21 | Срок строительства | мес | 7 |
| 22 | Уровень ответственности |  | нормальный |
| 23 | Площадь отвода | м2 | 4168 |
| 24 | Максимальный продольный уклон | ‰ | 16,7 |
| 25 | Минимальный радиус выпуклой вертикальной кривой | м | 5005 |
| 26 | Минимальный радиус вогнутой вертикальной кривой | м | 2003 |

4. Обеспечение выполнения.

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-581 Советский‐Пруды-Зыбино (км 34+109)» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» в 2021 году (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 02.08.2021 г. № 91-1-1-3-042060-2021).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные календарным графиком.

5.  Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-581 Советский‐Пруды-Зыбино (км 34+109)».

6.  Описание объекта закупки: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-581 Советский‐Пруды-Зыбино (км 34+109)» в соответствии с условиями проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.