ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ по Капитальному ремонту искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП М3 35Н-258 Красногвардейское-Новоекатериновка (км 6+031).

- Основание для выполнения работ: Ведомственная целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 год".

2. Цели выполнения работ по строительству: Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.

- Техническая характеристика объекта капитального строительства:

| № | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория |  | IV |
|  | Протяженность | м | 76 |
|  | Расчетные скорости | км/час | 80 км/ч |
|  | Число полос движения | шт | 2 |
|  | Ширина полос движения | м | 3,0 |
|  | Ширина обочины | м | 2,0-4,73 |
|  | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 0,5 |
|  | Тип дорожной одежды |  | капитальный |
|  | Вид покрытия |  | асфальтобетон |
|  | Расчетная нагрузка |  | А11,5 |
|  | Поперечный уклон проезжей части | %0 | 20 |
|  | Поперечный уклон обочин | %0 | 40 |
|  | Мост | шт/длина | 1/26,1 |
|  | Габарит моста | м | Г-9,0+2х1,0 |
|  | Расчётные нагрузки |  | А14 Н14 |
|  | Барьерное ограждение | м | 96 |
|  | Покрытие проезжей части | - | асфальтобетон |
|  | Межремонтный срок | лет | 12 |
|  | Срок строительства | мес | 4 |
|  | Уровень ответственности |  | нормальный |
|  | Площадь отвода | м2 | 1360 |

4. Обеспечение выполнения.

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП М3 35Н-258 Красногвардейское-Новоекатериновка (км 6+031)» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» в 2021 году (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий 23.07.2021 № 91-1-1-3-040352-2021).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные календарным графиком.

5.  Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП М3 35Н-258 Красногвардейское-Новоекатериновка (км 6+031)».

6.  Описание объекта закупки: «Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП М3 35Н-258 Красногвардейское-Новоекатериновка (км 6+031)» в соответствии с условиями проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.