ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет | Содержание автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-012 от а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта - Лучистое до а/д Алушта – Судак – Феодосия км 1+400 – км 1+500 в части устранения последствий оползневых явлений |
|  | Заказчик | ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» |
|  | Место выполнения работ | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Крым 35Н-012 от а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта - Лучистое до а/д Алушта – Судак – Феодосия км 1+400 – км 1+500 |
|  | Объем выполняемых работ | Ведомость конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ – Приложение № 1 к техническому заданию. |
|  | Срок действия контракта | Контракт действует с даты его заключения по «30» декабря 2023 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами обязательств. |
|  | Срок выполнения работ | Начало: с даты заключения Контракта. Окончание: до 15 декабря 2023 года. Работы выполняются в соответствии с План-графиком, который предоставляется Подрядчиком в течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания контракта. |
|  | Документы о принятии выполненных работ | Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами следующих документов: - Акт выполненных работ (форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). |
|  | Требования к основным применяемым материалам | Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, отвечать требованиям нормативных документов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или иные документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 года «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТов. Материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с длительного хранения, не восстановленными, надлежащего качества. |
|  | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам выполняемых работ | Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или с превышением требований, установленных действующими государственными стандартами РФ, нормативно-техническими документами, технологическими регламентами, СНиП, нормами и правилами, территориальными строительными нормами и другими нормативными документами, в том числе указанными в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию. Подрядчик обеспечивает доступ к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ Подрядчик обязан использовать защитные средства и, при нахождении на проезжей части, использовать сигнальные жилеты со светоотражающими элементами. Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4. Правил дорожного движения РФ), обеспечена безопасность дорожного движения при производстве работ. |
|  | Требования к организации (производству) работ | Подрядчик обязан: Исполнять условия Контракта, соблюдать требования к качеству, техническим характеристикам. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее – ППР). ППР должен содержать такие требования: - пояснительная записка; - технико-экономические показатели объекта; - график выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график; - технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций; - расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте; - цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ; - приказы на ответственных лиц Подрядчика; - копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей. Работы выполнять в соответствии с План-графиком, согласованным с Заказчиком. При выполнении работ выполнять фотофиксацию результата работ и передавать фотоматериалы Заказчику в составе исполнительной документации. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Скрытые работы предъявлять Заказчику с оформлением акта скрытых работ (при наличии). Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком акта скрытых работ. Содержать строительную (рабочую) площадку (объект) и прилегающие участки (территории) свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Вывезти с объекта(ов) строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ. После выполнения работ письменно оповестить Заказчика о завершении производства работ. Согласовать дату и время проведения строительного контроля и окончательной приемки выполненных работ, результат оформляется соответствующим актом. |
|  | Контроль за выполнением работ, применяемыми материалами | Заказчик осуществляет контроль и надзор за надлежащим исполнением условий Контракта, ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и изделий, назначив на период выполнения работ своих представителей для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ. Подрядчик обеспечивает безопасность: - действий на объекте(ах) и прилегающей(их) территории(ях); - для сотрудников и посетителей; - природной среды, а также объекта в целом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
|  | Обеспечение материальными ресурсами объекта | При выполнении работ Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению всеми материальными ресурсами, инженерным (технологическим) оборудованием, строительными материалами, изделиями и конструкциями, перевозке всех демонтируемых единиц материалов, вывозу строительного мусора, всеми машинами, механизмами, необходимыми для исполнения обязательств по Контракту. |
|  | Требования к результатам (сдаче) выполненных работ | В процессе исполнения обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместе с актами приемки выполненных работ. Исполнительная производственно-техническая документация предоставляется Заказчику в оригинальном исполнении в количестве 1 (Один) экземпляр. Все подписи ответственных лиц должны проставляться чернилами синего цвета, с указанием должности фамилии и инициалов. Для исполнительной документации должна использоваться белая бумага соответствующих форматов. Документация брошюруется в папки. Настоящие требования являются базовыми, и могут быть изменены – дополнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов. Ответственность за полноту, правильность исполнения и комплектность документации возлагается на Подрядчика. |
|  | Примерный перечень исполнительной производственно-технической документации | Исполнительная производственно-техническая документация должна включать в себя: - Общий журнал производства Работ; - Специальные журналы (при наличии); - Материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров (при наличии); - Ведомость замены и установки технических средств организации дорожного движения; - Акты освидетельствования скрытых Работ и ответственных конструкций (при наличии); - Акты выполненных работ (форма КС-2); - Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); - Перечень организаций, участвовавших при выполнении работ, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, свидетельств о допуске к работам и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; - Фотоматериалы выполненных работ (на электронном носителе 1 экземпляр); - Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов при выполнении работ требованиям нормативных документов: СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний); - Ведомость выявленных недоделок (дефектов) со сроками их устранения (при наличии). |
|  | Требования к приемке выполняемых работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, условиями Контракта и приложениями к ним. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ на соответствие их требованиям по количеству, комплектности, объему и качеству, установленным настоящим Техническим заданием, Контрактом и приложениями к ним. Объёмы выполненных работ принимаются Заказчиком в физическом выражении определенным в Акте по форме КС-2. Заказчик вправе отказаться от подписания документов по приемке и освидетельствованию, а также иных документов, свидетельствующих о приемке работ, при наличии обоснованных претензий к указанным документам и/или выполненным работам, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ. В случае, если Заказчиком при приемке работ обнаружены недостатки, недоделки, дефекты, составляется и подписывается акт о выявленных замечаниях. Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта обязан в согласованный срок с Заказчиком устранить замечания, указанные в акте, после чего Стороны проводят повторную приемку работ. Соответствующий конкретной приемке акт подписывается после их устранения. |
|  | Экологические требования по охране окружающей среды | Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами, а также согласно действующему экологическому законодательству РФ, действующих законодательных актов в области охраны природы и окружающей среды, в том числе: - ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте, и содержании автомобильных дорог», утвержденные распоряжением Росавтодора от 24.04.2013 №600-р. |
|  | Требования к гарантии качества | Подрядчик обязуется завершить работы в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом и настоящим Техническим заданием. Подрядчик гарантирует за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. |

Приложения:

Приложение № 1 – Ведомость конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;

Приложение № 2 – Перечень нормативно-технической документации;

Приложение № 3 – Гарантийный паспорт.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации

| № п/п | № нормативного документа | Наименование норматива |
| --- | --- | --- |
|  | 196-ФЗ | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (с изменениями на 9 декабря 2011 года). |
|  | 257-ФЗ | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|  | № 443-ФЗ | Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при производстве земляных работ. |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
|  | ГОСТ 17.5.3.06-85 | Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. |
|  | ГОСТ 21.1011-2009 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
|  | ГОСТ Р 21.1001-2009 | СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения. |
|  | ГОСТ Р 21.1002-2008 | СПДС. Нормоконтроль проектно–сметной документации. |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация. |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. |
|  | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52606-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений |
|  | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация. |
|  | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ 32963-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений. |
|  | РСТ РСФСР 709-84 | СПКП. Знаки дорожные. Номенклатура показателей |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.014-2014 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог |
|  | СН 528-80 | Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве |
|  | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве |
|  | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
|  | СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | ОДМ | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) (М., 2004) |
|  | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах Российской Федерации |
|  | ОДН 218.014-99 | Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог |
|  | РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Проведение буровых работ. |

Примечание:

При пользовании настоящим перечнем на Подрядчика возлагается обязанность проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если на момент производства работ по Договору (Контракту) документ отменен, заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом, действующим на настоящий момент.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Государственное казенное учреждение Республики Крым

«Служба автомобильных дорог Республики Крым»

(Полное наименование Заказчика)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на отдельные виды работ при содержании автомобильной дороги ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 год

(полное наименование подрядной организации, юридический адрес, ИНН )

Контракт №                 от    «       »                        2023 г.

(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы)

Наименование видов работ выполненных при содержании автомобильной дороги  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  приняты по актам выполненных работ ___________________________________________

(№ документа, дата приема, число, месяц, год)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Выполненных видов работ и адрес их выполнения

| Наименование работ | Ед. изм. | объем работ | Адрес выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| наименование ВИДА РАБОТ | гарантийный срок |
| --- | --- |
| разметка дорожная (краска) | 6 месяцев |
| разметка дорожная (термопластик) | 1 год |
| знаки дорожные без применения световозвращающих материалов | 2 года |
| световозвращающие материалы I класса | 5 лет |
| световозвращающие материалы II и III классов | 10 лет |
| знаки дорожные с применением световозвращающего материала I класса | 5 лет |
| знаки дорожные с применением световозвращающего материала II и III классов | 10 лет |
| стойки под дорожные знаки | 5 лет |
| барьерное ограждение | 5 лет |
| сигнальные столбики | 2 года |
| замена (установка) дорожных знаков | 3 года |
| замена (установка) барьерного ограждения | 5 лет |
| замена (установка) сигнальных столбиков | 2 года |
| устранение колейности, просадок, выпоров, исправление кромок покрытия, заливка трещин, ямочный ремонт повреждений покрытия с ведением исполнительной документации по производству работ (картограммы) | 1 год |
| окраска дорожных стоек, знаков, барьерного ограждения, автопавильонов и других элементов обустройства | 1 год |

(полное наименование субподрядной организации)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Продолжительность такого перерыва: от даты подписания акта об обнаружении дефектов до окончания устранения выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ в сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

_________________________________                                   ____________  ______________

(руководитель  подрядной организации)                                                                                     (подпись)                           (Фамилия И.О.)

М.П.